## Slide 1
다변량 센서 데이터를 활용한
항공기 엔진 수명 예측
RUL 예측 및 비용 최적 유지보수 의사결정
NAME
김새한
E-MAIL
togks7@naver.com
DATA SOURCE
NASA Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set (FD001)
DATE
2026년 3월

## Slide 2
CONTENTS
01
연구 배경 및 주제선정
02
데이터 소개
03
EDA (탐색적 데이터 분석)
04
Feature Engineering
05
RUL Prediction
06
Failure Probability
07
Decision Policy
08
Conclusion

## Slide 3
항공기 엔진 예지보전의 필요성과
데이터 기반 접근 방법
01
연구 배경 및 주제선정
NASA Turbofan Engine Predictive Maintenance

## Slide 4
■ 연구 배경
항공기 엔진과 같은 장비 고장 시 임무 수행 능력이 저하되어 운용정지비용이 발생하며 사후 정비비용이 크다．
항공·방산 분야에서 데이터를 활용하여 장비 상태를 분석하고
고장을 예측하는 예지정비(Predictive Maintenance)기술과
잔여수명(RUL)예측은 장비 가동률 향상과 안정적 장비운영을 위한 핵심 기술이다.
#고비용_정비
#다운타임_최소화
#운영_안전성
■ 주제 선정
머신러닝 기반 잔여수명 예측 모델을 구축하고, 데이터기반
예지정비 방안을 수립해 효율적 유지보수 전략을 분석한다.
정확한 잔여수명예측을 통해 최적의 정비 시점을 결정하는
의사결정 체계를 수립한다.
#머신러닝_모델링
#데이터_기반_의사결정
#비용_최적화
01. 연구 배경 및 주제선정
Predictive Maintenance Project

## Slide 5
NASA CMAPSS FD001 데이터셋 및
핵심 변수 정의
02
데이터 소개
NASA Turbofan Engine Predictive Maintenance

## Slide 6
02. 데이터 소개
Data Overview
데이터셋 구성
항목 | 내용
엔진 개수 | 100개
운영 설정 | 3개 (setting1~3)
센서 개수 | 21개 (sensor1~21)
총 데이터 포인트 | 23,010개
타겟 레이블 (Target Label)
각 엔진의 고장 직전까지의 주기(cycle)로부터 계산한 RUL
데이터 출처: NASA Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set
전처리 및 피처 엔지니어링 개요
RUL 계산 각 엔진별 최대 사이클에서 현재 사이클을 뺀 값 (Label Generation)
이동평균 (MA) 센서 노이즈 제거 및 추세 포착 (window=5)
롤링 표준편차 센서 변동성 측정으로 이상 패턴 감지
Lag 피처 이전 시점 데이터로 시간적 의존성 반영
Difference 피처 센서 변화율 계산으로 급격한 열화 포착
NASA CMAPSS FD001 데이터셋 개요 및 분석 절차

## Slide 7
센서 데이터
(Sensor Data)
엔진 건강 상태의 간접 신호
21개 센서 (sensor1~21)를 통해 엔진의 물리적 상태를 실시간 모니터링
주요 측정 항목:
온도, 회전속도, 냉각 시스템 상태, 압력 등
고장 모드
(Failure Mode)
단일 고장 모드 시뮬레이션
High Pressure Compressor (HPC)
성능 저하가 단일고장 원인으로 설정됨
핵심 모니터링 센서:
- T30 : HPC 출구 온도
- P30 : HPC 출구 압력
- Nc : 코어 회전 속도
RUL
(Remaining Useful Life)
타겟 변수 - 잔여 수명
현재 시점부터 엔진이 고장(Failure)까지
남은 운용 사이클(Cycle) 수
02. 데이터 소개 - 주요 변수 및 개념정의
RUL = max cycle – current cycle

## Slide 8
탐색적 데이터 분석을 통한 센서 패턴 및
RUL 관계 파악
03
EDA
NASA Turbofan Engine Predictive Maintenance

## Slide 9
03. EDA
NASA Turbofan Project
엔진 수명 분포 (Max Cycle)
▲ NASA FD001 엔진별 최대 수명 분포
평균 수명 (Mean Life)
전체 100개 엔진의 평균 수명은 206.3, 중앙값은 199.0 cycles
수명 범위 (Life Range)
엔진 수명은 최소 128 cycles에서 최대 362 cycles까지 넓게 분포
조기 고장과 장기 수명 엔진이 혼재
분산 특성 (Standard Deviation)
표준편차는 46.34로, 다양한 고장 시점을 포함한 데이터의 특성 반영

## Slide 10
03. EDA
NASA Turbofan Project
RUL분포
분포 특성
• 초기 수명 구간보다 중·후반구간에서 빈도가 감소하며
고장 시점에 가까워질수록 데이터 수가 줄어든다
• 극단적 이상치 없이 비교적 안정적인 범위를 보였다.
임계치 기반 정책 민감도 조정
• 데이터셋이 엔진 초기 상태부터 고장 직전까지 다양한
수명 구간을 포함하고 있음을 의미한다.
• 머신러닝 모델이 다양한 열화 상태를 학습할 수 있다.

## Slide 11
03. EDA
Sensors Pattern Analysis
센서 패턴 ① 명확한 열화 추세 (Monotonic Trend)
▲ sensor2와 sensor7의 명확한 열화 패턴 (엔진 10, 30, 50, 70, 100)
특징: 일관된 증감 패턴
Cycle 증가에 따라 센서 값이 일관되게 증가하거나 감소하는 단조 추세
의미: 고장과의 직접적 상관관계
엔진 열화 상태를 가장 잘 반영하며, RUL 예측 모델의 핵심 피처로 작용
시각적 패턴 관찰 (실제 데이터)
그래프에서 sensor2(증가)와 sensor7(증가)이 시간 경과에 따라 뚜렷한
추세를 보임
해당 센서 목록 (12개)
sensor2
sensor3
sensor4
sensor7
sensor8
sensor17
sensor11
sensor12
sensor13
sensor15
sensor20
sensor21
Sensor 2
Sensor 7

## Slide 12
03. EDA
Predictive Maintenance Project
센서 패턴 ② 무변화 센서 (Constant / No Variation)
▲ sensor1 등 완전한 무변화(Constant) 특성을 보이는 센서 패턴
특징 (Characteristics)
엔진의 운용 주기에 따라 값이 전혀 변하지 않고 일정하게 유지되는 패턴을 보임
의미 및 영향
정보량이 전혀 없어 모델링에 도움이 되지 않으며, 노이즈로 작용할 가능성이 존재해 제거 대상(Drop)으로 분류
해당 센서 목록 (6개) REMOVE
sensor16
sensor1
sensor5
sensor18
sensor19
sensor10

## Slide 13
03. EDA
Sensor Pattern Analysis
센서 패턴 ③ 불규칙 변화 센서 (Non-monotonic / Irregular Trend)
불규칙한 변동성 (Irregularity)
Cycle의 진행에 따라 값이 일관되게 변화하지 않고
증가와 감소가 불규칙하게 나타남
예측 제한 및 보조 활용
직접적인 RUL 예측 모델의 변수로 사용하기에는 제한적이나,
다른 센서와의 결합을 통해 보조 지표로 활용 가능성 존재
통계적 특성 추출 필요
원데이터보다는 이동평균, 표준편차 등의 통계적 변환을 거쳐
유의미한 특성을 추출 가능
해당 센서 목록 (3개)
sensor6
sensor9
sensor14
▲ sensor6와 sensor9의 불규칙한 열화 패턴 (엔진 10, 30, 50, 70, 100)

## Slide 14
03. EDA
NASA Turbofan Project
RUL – Sensor 상관관계
핵심 상관관계 센서 식별
상관계수 0.5 이상의 강한 선형 관계를 가지는 주요 변수들
강한 양의(+) : sensor7, 12, 20, 21
강한 음의(-) : sensor2, 3, 4, 8, 11, 13, 15, 17
Feature Selection 제거 기준
상관계수가 0에 수렴하는 변수들
제거 대상 : 상관관계 0
해당 센서 : sensor1, 5, 10, 16, 18, 19

## Slide 15
시계열 특성 추출 및 파생 변수 생성
04
Feature Engineering
NASA Turbofan Engine Predictive Maintenance

## Slide 16
04. Feature Engineering
이동평균/표준편차
▲ 이동평균(MA) 및 롤링 표준편차(STD) 분석 그래프
이동평균 (Moving Average)
센서 데이터의 불규칙한 노이즈를 스무딩(Smoothing)하여
장기적인 열화 추세를 명확하게 표현. 엔진 상태의 전반적인
변화 패턴을 파악하는 데 도움을 주는 요소
표준편차 (Rolling Std Dev)
일정 윈도우(5) 내 데이터의 변동성(Volatility)을 측정하여 고장 시점에 가까워질수록 증가하는 신호의 흔들림을 포착

## Slide 17
04. Feature Engineering
NASA Turbofan Project
Lag/Difference
▲ 시계열 데이터의 이력(Lag) 및 변화량(Difference) 피처 시각화
이력(Lag) 및 변화량(Diff) 반영
Lag 피처를 통해 과거 시점의 상태 정보를 반영
Difference 피처로 데이터의 변화량(기울기) 정보를
통해 시계열적 특성 반영
급격한 상태 변화 조기 감지
센서 데이터의 단순 수치뿐만 아니라 변화의 속도와 방향을 학습해 고장 전조 증상인 단기적인 급격한 변화를 조기에 감지하여 위험도 판단에 기여

## Slide 18
04. Feature Engineering
NASA Turbofan Project
Result
Model | Feature Set | RMSE | MAE | R²
Random Forest | Baseline | 15.978 | 10.849 | 0.853
 | Rolling Mean + Rolling Std | 15.155 | 10.054 | 0.868
 | Lag + Diff | 15.326 | 10.503 | 0.865
 | All Features | 15.088 | 10.040 | 0.869
XGBoost | Baseline | 16.084 | 10.909 | 0.851
 | Rolling Mean + Rolling Std | 15.496 | 10.308 | 0.862
 | Lag + Diff | 15.349 | 10.445 | 0.865
 | All Features | 15.333 | 10.326 | 0.865
⭐
⭐
Feature Engineering 결과 4가지 파생변수를 결합 한 경우에 Random Forest, XGBoost 두 모델에서
baseline 대비 RMSE, MAE, R² 점수가 개선되며 가장 우수한 성능을 보였다.

## Slide 19
Drop Features
제거 센서 목록 (7개) REMOVE
sensor16
sensor1
sensor5
sensor18
sensor10
Feature Selection 제거 기준
제거 대상:상관관계 0 (무변화 센서)
해당 센서:sensor1, 5, 10, 16, 18, 19
sensor6
상관관계
RUL과 Sensor의 상관관계
RUL과의 상관관계가 매우 낮은 센서는 예측에 유의미한 정보를 제공하지 않을 가능성이 있음
RUL과의 상관계수 ≃0
sensor1, sensor5, sensor10
sensor16, sensor18, sensor19
제거 대상:상관관계 0 (무변화 센서)
해당 센서:sensor1, 5, 10, 16, 18, 19
열화패턴 그래프
Cycle에 따른 Sensor의 분포
Cycle 증가에 따라 열화 패턴을 보이지 않는 센서는 RUL 예측에 활용도가 낮음
무변화 센서:
sensor1, sensor5, sensor10,
sensor16, sensor18, sensor19
불규칙 변동 센서:
Sensor6, sensor9, sensor14
제거 대상:상관관계 0 (무변화 센서)
해당 센서:sensor1, 5, 10, 16, 18, 19
Feature importance
Baseline 모델 기반 중요도 분석
sensor17 | 0.003691 | sensor10 | 0.000000
sensor6 | 0.000106 | sensor16 | 0.000000
sensor5 | 0.000000 | sensor19 | 0.000000
sensor1 | 0.000000 | sensor18 | 0.000000
Feature Importance 결과 (하위 센서)
sensor19
04. Feature Engineering
NASA Turbofan Project

## Slide 20
Final Selected Features
Raw features (25)
cycle + 3 settings + 21 sensors
Removed features (8)
  Setting : 3
  Sensor : 1,5,6,10,16,18,19
Engineered features
  Rolling Mean, Rolling std
  Difference, Lag(1, 3)
Selected Features
Cycle + Settings (1) + sensors (14)
Feature Engineering
  Rolling mean
  Rolling std
  Difference
  Lag(1, 3)
04. Feature Engineering
NASA Turbofan Project

## Slide 21
Random Forest 모델을 활용한 잔여 수명 예측
05
RUL Prediction
NASA Turbofan Engine Predictive Maintenance

## Slide 22
05. RUL Prediction
Model | Setting | RMSE | MAE | R²
Random Forest | Baseline | 15.978 | 10.849 | 0.853
 | Tuned | 14.406 | 10.117 | 0.881
XGBoost | Baseline | 16.084 | 10.909 | 0.851
 | Tuned | 14.782 | 10.248 | 0.874
⭐
Model Selection
최종 선정 모델: Random Forest
- 모든 평가 지표(RMSE, MAE, R²)에서 가장 우수한 성능을 보임
- 복잡한 비선형 패턴과 다양한 변수 간 상호작용을 효과적으로
학습하여 데이터 구조를 안정적으로 반영하는 예측력을 확보함
- 이상치나 노이즈가 포함된 산업 장비 데이터에서도 강건한
성능을 유지하는 특성이 있어 실제 운영 환경에 적합함.
모델링 전략
Validation Strategy : GroupKFold Cross Validation
동일 엔진의 데이터가 train/validation에 분할되어 들어가지
않도록 Engine_id 기준 그룹 분할
Optimization : RandomizedSearchCV
넓은 매개변수 공간을 효율적으로 탐색하여 최적 파라미터 도출

## Slide 23
05. RUL Prediction
Random Forest Regressor
Test R² Score
0.823
High Accuracy (설명력 81.5%)
Test RMSE
16.83
Cycles (평균 제곱근 오차)
Test MAE
11.20
Cycles (평균 절대 오차)
Top 3 Features
1. sensor4_ma
2. sensor11_ma
3. sensor15_ma
분석 결과: 랜덤 포레스트 모델은 테스트 데이터셋에 대해 높은 설명력(R²)을 보이며, 실제 RUL과 예측 RUL이 대각선(y=x)을 중심으로 잘 분포함. 특히 수명 말기(RUL < 50) 구간에서의 예측 정확도가 중요하며, 오차 분포가 안정적임을 확인
17 /18
Model Selection

## Slide 24
05. RUL Prediction
17 /18
Sharp(Feature Importance)

## Slide 25
RUL 기반 고장 확률 분석 및 리스크 평가
06
06. Failure Probability
NASA Turbofan Engine Predictive Maintenance

## Slide 26
06. Failure Probability
Sigmoid 기반 고장확률 산출
잔존 수명(RUL)을 0과 1 사이의 고장 확률로 매핑합니다.
Sigmoid 함수를 사용하여 수명 말기에 성능 저하가
급격히 발생하는 비선형적 특성을 반영했습니다.
확률 분포 특징
고장 시점이 다가올수록 확률이 지수적으로 증가하는
패턴을 보입니다.
정상상태와 위험상태를 구분하는 지표로 활용됩니다.
NASA Turbofan Project
RUL vs Failure Probability (Sigmoid Transformation)
Failure Probability
RUL
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0 20 40 60 80 100 120
Failure Probability Distribution Histogram
20
15
10
5
0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Failure Probability
Count
RUL – Failure Probability
FP =

## Slide 27
Low Risk
RUL > C or P<30%
정상 운용 상태 (Normal)
특이사항 없음. 정기적인 모니터링 수행
Medium Risk
RUL ≤ C or P ≥ 30%
주의 관찰 단계 (Warning)
성능 저하 징후 포착. 예방 정비 계획 수립
High Risk
RUL ≤ C * 0.5 or P ≥ 70%
긴급 정비 필요 (Critical)
고장 임박. 즉각적 운영 중단 및 정비 시행
엔진별 고장 확률 추이 (Failure Probability Trend)
임계값(Threshold) 설정 근거
• 현장 운영자가 직관적으로 이해할 수 있는 경보 시스템설계에 활용됩니다.
• 0.3과 0.7은 오경보를 줄이고 정비 골든타임을 확보하는 최적점입니다.
핵심 메시지
예측된 RUL을 고장 확률로 변환하고, RUL과 FP를 통해 엔진 상태를 실시간으로 진단합니다.
이를 통해 선제적인 예방 정비가 가능해집니다.
06. Failure Probability
NASA Turbofan Project
RUL – Failure Probability
C : 평균 수명의 하위 30% 시점
P: 고장확률
Low Risk
Medium Risk
High Risk

## Slide 28
RUL 및 고장 확률 기반
유지보수 의사결정 체계
07
07. Decision Policy
NASA Turbofan Engine Predictive Maintenance

## Slide 29
79.2%
예지보전 총비용
14,813.1
반응형 총비용
71,299.2
05. RUL Prediction
Cost based Maintenance
비용 절감률
정비 비용 가정
예방 정비 | 200 만원 | 계획 정비, 부품 교체 기준
사후 정비 | 2000만원 | 긴급 수리, 운용 중단 손실 포함
비용비율 | 1:10 | 항공 엔진 정비 일반 기준 적용

## Slide 30
08. Decision Policy
NASA Turbofan Project
정책 구조 및 의사결정
의사결정 흐름도
정책별 조치
Immediate
• 즉각 운용 중단
• 긴급 정비 투입
• 우선정비 1순위
Plan
• 정비 일정 수립
• 부품 사전 확보
• 모니터링 강화
normal
• 정상운용 유지
• 정기 점검 수행
• 다음 주기 재평가
기준값
C(center) : 엔진 평균수명의 30%시점
C * 0.5 : 긴급임계값
고장확률(P)
예측된 RUL을 sigmoid 함수로 변환해 0~1 사이의 고장 임박 확률로
변환한 값

## Slide 31
연구 성과 요약 및 향후 발전 방향
08
08. Conclusion
NASA Turbofan Engine Predictive Maintenance

## Slide 32
09. Conclusion
NASA Turbofan Project
결론 및 기대효과
정량적 성과
Quantitative Achievements
RUL 예측 정확도 R² 0.823 달성
반응형 정비 대비 비용 79.2% 절감 효과
예측 오차(RMSE) 16.83수준으로 안정적
비즈니스 임팩트
Business Impact
데이터 기반의 정비 계획 최적화
부품 재고 및 인력 등 자원 배치 효율화
엔진 돌발 고장 방지 및 다운타임(Downtime) 최소화
향후 고도화 계획
Future Enhancement
실시간 장비 모니터링 대시보드 구축
다양한 알고리즘을 결합한 앙상블 모델
신규 데이터 유입에 따른 주기적 모델
재학습 체계 마련